## Slide 1: SERVICEROBOTER
Von
Jan Abelmann, Kristof Dinkgraeve, Pit Pohl und Lucas Niemann

## Slide 2: Inhalt
Aufbau des Roboters
Linie verfolgen
Kurven fahren
Fass erkennen und ausweichen
Schwierigkeiten und Probleme

## Slide 3: Aufbau des Roboters
Touchsensor zum Starten
Ultraschall- und Farbsensor übereinander
Farbsensor zur Linien- und Farberkennung
Radantrieb

## Slide 4: Linie Verfolgen
Fahren auf der Linie
Verwendung des Gyro- und Farbsensors um auf Linie zu bleiben
Korrektur der Fahrtrichtung anhand des Winkels
Farbsensor unterscheidet zwischen Fußboden und der weißen Linie

## Slide 5: Kurve Fahren
Ausnutzung des größeren Winkels an einer Kurve zur Erkennung
Winkelabhängige Überprüfung von Rechts- und Linkskurven
Zurücksetzen des Gyrosensors nach jeder Kurve

## Slide 6: Fass erkennen und ausweichen
Ultraschallsensor erkennt Gegenstand auf der Linie
Motor fährt näher heran
Farbe wird über RGB-Wert durch die Farbanteile interpretiert
Roboter weicht in einer Rechtskurve um das Fass aus

## Slide 7: Schwierigkeiten und probleme
Gyro Reset nach Kurven
Lösung  Nach kurzem Delay erst Reseten
Erkennung der Tonne im Colormode
Lösung  Umstellung auf RGB-Mode
Fahren auf der Linie
Lösung  Anpassung des Gyrosensor
Motorklasse Regulated Motors ist schwer Kontrollierbar
Lösung  Verwendung von Unregulated Motors